Приложение 1
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N______ от 20   марта 2019 г.

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования

«Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

424038 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, проспект Ленина , д.10а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, кнопка вызова персонала | нет | Приобретение и установка | ТР |
| Территория объекта | есть |  |  | асфальтовое покрытие не ровное (имеются многочисленые выбоины), | нет | Привести в соответствие с требованиями | тр |
| Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствуют: поручни на пути следования и информационное сопровождение, | нет | Привести в соответствие с требованиями | тр |
| Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С) |  |  | ТР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от 20   марта 2019 г.

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут»  г. Йошкар-Олы»

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина,10а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса. Отсутствуют поручни Крыльцо не соответствует требуемым размерам (2,20*2,20) | С, О | Привести в соответствие | ТР |
| Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К | Установка пандуса | КР |
| Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Размеры площадки не соответствуют нормативам Отсутствует тактильная информация об объекте | С,К,О,Г | Привести в соответствие | ТР, КР |
| Дверь (входная) | есть |  |  | уменьшить высоту порога, Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, | С,К,О,Г | Привести в соответствие | КР |
| Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
| Дверь (в группу) | есть |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР,КР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г) ВНД (К, С) |  |  | КР, ТР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 3
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от 20   марта 2019 г.

I. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр  «Азимут» г. Йошкар-Олы»

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина, 10а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствуют: указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы. Отсутствуют поручни, зона Т-9 | нет | Привести в соответствие | КР, ТР |
| Лестница (внутри здания) | есть у входе и выхода |  |  | Отсутствуют поручни с двух сторон, горизонтальные завершения поручней, тактильные указатели номера этажа на поручне цветовые разметки | нет | Привести в соответствие | ТР |
| Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | нет | Усть подьемник | КР |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Дверь | есть |  |  |  | нет | АФО | ТНР |
| Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие предупреждающей тактильной разметки | нет | Приобретение и установка | ТР |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР, КР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г) |  |  | КР, ТР, ТРН |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от20  марта  2019 г.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Азимут»  г. Йошкар-Олы»

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина,10а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Высота порога не соответствует нормам | (К,О,С) | Привести в соответствие | ТР |
| Зальная форма обслуживания (музыкальный, спортивный зал) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |  |  |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, У, К) ВНД (Г, С) |  |  | КР, ТР,ТНР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _________________________________________

Приложение 5
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта 2019 г.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Муниципальное  образовательное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина, д.10а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла -коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: высота порога не соответствует требованиям; зон раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов) Предусмотреть установку системы тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи | все | Привести в соответствие | КР |
| Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | КР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  | КР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 6
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  2019 г.

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеский цнтр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

424038, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Ленина, 10а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекте# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию, текстовое табло для дублирования звуковой информации | К,О,Г,У | Приобретение и установка | ТР |
| Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие, электроакустические (звукоусиливающие) приспособления | С,Г | Приобретение и установка | ТР |
| Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом | С | Приобретение и установка | ТР |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Система информации на объекте | ВНД (К, О, С, Г, У) |  |  | Текущий ремонт |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 1
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  2019 г.

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношескго центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

Детский клуб «Молодость»

424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, улица Красноармейская,98а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Вход (входы) на территорию | нет |  |  |  |  |  |  |
| Территория объекта | нет |  |  |  |  |  |  |
| Путь (пути) движения на территории | нет |  |  |  |  |  |  |
| Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участка) | - |  |  | ТР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к ДК «Молодость» не принадлежит клубу. Система информации связи визуальная акустическая тактильная – отсутствует. Необходимо на сайте ОСИ разместить информацию о пути следования к обьекту.

Приложение 2
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  20 19 г.

I. Результаты обследования

2. Вход (входы) в здание

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношескго центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

Детский клуб «Молодость»

424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, улица Красноармейская,98а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют: контрастное исполнение, тактильная полоса. Отсутствуют поручни Крыльцо не соответствует требуемым размерам (2,20*2,20) | нет | Привести в соответствие | ТР |
| Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | нет | Установка подьемника | КР |
| Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Размеры площадки не соответствуют нормативам Отсутствует тактильная информация об объекте | нет | Привести в соответствие | ТР, КР |
| Дверь (входная) | есть |  |  | уменьшить высоту порога, Отсутствует вывеска с информацией об ОСИ со шрифтом Брайля, | нет | Привести в соответствие | КР |
| Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
| Дверь (в группу) | есть |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР,КР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (У), ДЧ-И (О, Г) ВНД (К, С) |  |  | КР, ТР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 3
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  20 19 г.

I. Результаты обследования

2. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

Структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношескго центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

Детский клуб «Молодость»

424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, улица Красноармейская,98а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Размеры разворотных площадок не соответствуют нормативам; Отсутствуют: указатели направления движения- входа и выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовое табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, аудиовизуальные информационно-справочные системы. Отсутствуют поручни, зона Т-9 | нет | Привести в соответствие | КР, ТР |
| Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  | нет |  |  |
| Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Дверь | нет |  |  |  |  |  |  |
| Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие предупреждающей тактильной разметки | нет | Приобретение и установка | ТР |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР, КР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (О, У) ВНД (К, С, Г) |  |  | КР, ТР, ТРН |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 4
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  20 19 г.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношескго центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

Детский клуб «Молодость»

424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, улица Красноармейская,98а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Зальная форма обслуживания (музыкальный, спортивный зал) | есть |  |  |  |  |  |  |
| Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | КР, ТР |

Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |  |  | КР, ТР,ТНР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 5
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  20 19 г.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

Структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношескго центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

Детский клуб «Молодость»

424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, улица Красноармейская,98а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствие: -знаков доступности помещения, -тактильной маркировки санузла, опорного поручня, зоны для кресла -коляски рядом с унитазом, крючков для костылей Не соответствие: ширины дверного проема; зон раковин, кранов (отсутствие сенсорных кранов) Предусмотреть установку системы тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи | нет | Привести в соответствие | КР |
| Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | КР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  | КР |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: __________________________________________

Приложение 6
к акту обследования объекта
к паспорту доступности объекта
N ____ от  20 марта  20 19 г.

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

Структурное подразделение Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношескго центр «Азимут» г. Йошкар-Олы»

Детский клуб «Молодость»

424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, улица Красноармейская,98а

(наименование объекта, адрес)

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекте# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Визуальные средства | нет |  |  | Отсутствуют знаки и схемы доступности по всему периметру движения инвалидов по зданию, текстовое табло для дублирования звуковой информации | О,У,Г,К | Приобретение и установка | ТР |
| Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют звуковые маячки; шумовые индикаторы; средства звуковоспроизведения, речевые синтезаторы; индукционная петля и другие, электроакустические (звукоусиливающие) приспособления | С,Г | Приобретение и установка | ТР |
| Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные поверхности покрытий полов, ручек дверей, рычагов управления, выключателей различных пластических форм и фактур, позволяющих легко различать их на ощупь. На поручнях вдоль путей движения и на их концах следует устанавливать тактильные указатели с рельефным шрифтом | С | Приобретение и установка | ТР |
| Общие требования к зоне |  |  |  |  |  | Привести в соответствие | ТР |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Система информации на объекте | ВНД (К, О, С, Г, У) |  |  | Текущий ремонт |

──────────────────────────────

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _______________________________